This page was exported from DBM Store [    https://dbmstore.net    ]

Export date: Thu Apr 18 17:59:12 2024 / +0000 GMT

# Máy phân tích phổ DSA815-TG (9khz ~ 1.5Ghz, TG) - Rigol

Price:  Yêu cầu báo giá

Product Categories: Máy phân tích phổ

Product Tags: DSA815-TG, máy phân tích phổ, Rigol

Product Page: https://dbmstore.net/san-pham/may-phan-tich-pho-dsa815-tg-9khz-1-5ghz-tg-rigol/

## Product Summary

Tần số : 9Khz ~ 1.5Ghz

Độ phân giải tần số : 1hz

Độ già hóa : <2ppm/năm

Span : 0 Hz, 100 Hz ~ 1.5Ghz

Nhiễu pha SSB : <-100 dBc/Hz

Độ phân giải băng thông : 100hz ~ 1Mhz

Biên độ đo : DANL ~ + 20dBm

Điện áp lớn nhất : 50V

Nhiễu sàn DANL : <-110 dbm

Tỉ số sóng đứng VSWR : <1.5

Thời gian quét : 10 ms ~ 1500s (Span≥100 Hz), 20 μs ~ 1500s (zero span)

Trigger : free run, video, external, 5 V TTL

Kết nối đầu vào : 50Ω, N(f)

Tần số tham chiếu trong : 10Mhz, +3 dBm ~ +10 dBm, 50 Ω, BNC

Tần số tham chiếu ngoài : 10Mhz, 0 dBm ~ +10 dBm, 50 Ω, BNC

Trigger đầu vào : 1kΩ, BNC

Tracking Generator :

+ Tần số : 100Khz ~ 1.5Ghz

+ Mức đầu ra : -20 dBm ~ 0 dBm

+ Độ phẳng đầu ra : ±3 dB

Truyền thông : USB, LAN

Màn hình hiện thị : 8 inch, TFT LCD, 800x480 pixel

Nguồn cung cấp : 100V ~ 240V, 45 ~440 Hz

Kích thước : 361.6x178.8x128mm, 4.25kg

Phụ kiện : Máy chính, đầu nguồn, CD

## Product Description

Máy phân tích phổ DSA815-TG (9khz ~ 1.5Ghz, TG) - Rigol nhỏ gọn và nhẹ với hiệu suất cao cho các ứng dụng di động. Việc sử dụng công nghệ IF kỹ thuật số (tần số trung gian) đảm bảo độ tin cậy và hiệu suất để đáp ứng các ứng dụng RF đòi hỏi khắt khe nhất.

Phiên bản TG bao gồm Tracking Generator.

Màn hình rất lớn (20,3 cm / 8 ") của Máy phân tích phổ Rigol DSA815-TG với độ phân giải 800x480pixels cung cấp một cái nhìn tổng quan rất tốt về tất cả các chức năng thoải mái của nó như Auto Tune, Auto Range, Auto Scale và Auto Cặp. để thu được tín hiệu và khớp các tham số tự động, thay vì quy trình thủ công cần thiết với máy phân tích truyền thống.

Máy phân tích phổ DSA815-TG (9khz ~ 1.5Ghz, TG) - Rigol có giao diện người dùng tinh vi và dễ sử dụng và cung cấp nhiều chức năng cho tất cả các tác vụ. Điều hướng menu rất dễ sử dụng và tất cả các chức năng và tham số đều dễ dàng tiếp cận do giao diện đồ họa.

# Lợi ích của thiết kế IF kỹ thuật số của Rigol:

- Khả năng đo các tín hiệu nhỏ hơn: trên cơ sở công nghệ này, bộ lọc IF cho phép cài đặt băng thông nhỏ hơn, giúp giảm đáng kể mức nhiễu trung bình được hiển thị.

- Khả năng phân biệt các tín hiệu nhỏ theo tần số: sử dụng bộ lọc IF với cài đặt băng thông nhỏ nhất, có thể tạo ra các tín hiệu có tần số chênh lệch chỉ 10 Hz.

- Đọc biên độ chính xác cao: công nghệ này gần như loại bỏ các lỗi được tạo ra bởi chuyển đổi bộ lọc, độ không đảm bảo mức tham chiếu, độ méo tỷ lệ, cũng như các lỗi được tạo ra trong quá trình chuyển đổi giữa logarit và hiển thị tuyến tính biên độ khi sử dụng thiết kế IF tương tự truyền thống.

- Độ tin cậy cao hơn: so với các thiết kế tương tự truyền thống, IF kỹ thuật số làm giảm đáng kể độ phức tạp của phần cứng, sự mất ổn định hệ thống do lão hóa kênh và độ nhạy nhiệt độ có thể gây ra lỗi bộ phận.

- Tốc độ đo cao: việc sử dụng công nghệ IF kỹ thuật số giúp cải thiện độ chính xác và độ chọn lọc của bộ lọc, giảm thiểu thời gian quét và cải thiện tốc độ đo.

Product added date: 2020-05-26 14:11:59

Product modified date: 2020-05-26 14:43:26

Product export as MS Document by WooCommerce PDF & Print plugin.