This page was exported from DBM Store [    https://dbmstore.net    ]

Export date: Wed Apr 17 22:03:08 2024 / +0000 GMT

# INFICON PGE050 ATM to Medium Vacuum Gauge

Price:  Yêu cầu báo giá

Product Categories: Đầu đo chân không

Product Tags: đầu đo chân không, inficon, passive gauge, PGE050, pirani gauge

Product Page: https://dbmstore.net/san-pham/pge050-atm-to-medium-vacuum-gauge-inficon/

## Product Summary

### SPECIFICATIONS

| Type | PGE050 Tungsten gold plated |
| --- | --- |
| Measurement range | mbar Torr Pa | 1.3 x 10-4 ... 1333 |
| Accuracy (N2) |  |
| 1.3 × 10-4 … 1.3 × 10-3 mbar |  | 0.1 x 10-3 mbar resolution |
| 1.3 × 10-3 … 530 mbar | % of reading | +10 |
| 530 ... 1333 mbar | % of reading | +2.5 |
| 1 × 10-4 … 1 × 10-3 Torr |  | 0.1 mTorr resolution |
| 1 × 10-3 … 400 Torr | % of reading | +10 |
| 400 ... 1000 Torr | % of reading | +2.5 |
| Repeatability (N2) | % of reading | +2 |
| Admissible temperature |  |
| Operation | °C | 0 ... +50 |
| Bakeout | °C | ≤150 |
| Materials exposed to vacuum |  | gold-plated tungsten, 304 & 316 stainless steel, glass, nickel, Teflon® |
| Internal volume | cm³ (in.³) | 26 (1.589) |
| Internal surface area |  | 59.7 cm2 (9.25 in2) |
| Weight | g oz. | 85 |

Granville-Phillips®, Convectron® and Mini-Convectron® are registered trademarks of MKS Instruments, Andover, MA

## Product Description

INFICON PGE050 ATM to Medium Vacuum Gauge

PGE050 là dòng đầu đo chân không Pirani cải tiến, là phiên bản "passive gauge" của dòng PGE300, PGE500.

Được trang bị công nghệ cảm biến tương tự, PEG050 hoạt động cùng với các bộ điều khiển đo thụ động VGC031 và VGC083 để tạo ra kết quả đo có độ chính xác cao hơn trong phạm vi đo từ 100 đến 1000 mbar.

Với phạm vi đo rộng hơn và độ chính xác cao hơn, đặc biệt là ở áp suất thấp hơn, PGE050 là lựa chọn đầu tiên khi muốn thay thế dòng thermocoupe trong hệ thống chân không của bạn.

Thiết kế cảm biến và thiết bị đo chắc chắn làm cho PGE050 có giá trị cao / chi phí lựa chọn sở hữu thấp và nó có đủ điều kiện để dùng cho nhiều ứng dụng yêu cầu đo chân không với chi phí thấp và từ phạm vi chân không thấp đến cao.

Ưu điểm

- Công nghệ Pirani cải tiến đối lưu cho phạm vi đo rộng và độ chính xác cao hơn gần khí quyển

- Dây tóc mạ vàng

- Độ bền cơ học, rất mạnh mẽ và ít bị ảnh hưởng bởi sốc và rung cơ học

- Tùy chọn kết nối với mặt bích

- Tuân thủ & tiêu chuẩn: CE, RoHS

- Thay thế trực tiếp cho các dòng đầu đo chân không Granville-Phillips® Convectron®

(Granville-Phillips®, Convectron® và Mini-Convectron® là các nhãn hiệu đã đăng ký của hãng MKS )

- PGE050 chấp nhận bộ điều khiển, cáp và mô-đun Granville-Phillips® Convectron®

Các mã hàng của PGE050

| Type | Part number |
| --- | --- |
| DN16 ISO-KF | 352-500 |
| DN25 ISO-KF | 352-501 |
| DN40 ISO-KF | 352-502 |
| DN16 CF-R | 352-503 |
| DN40 CF-R | 352-504 |
| 4 VCR Female | 352-505 |
| 8 VCR Female | 352-506 |
| 1/8 inch NPT | 352-507 |

Clip thực tế thiết bị:

YouTube Video: YouTube.com/watch?v=jK-b53EJhN8

DBM Co., ltd là nhà phân phối ủy quyền hãng INFICON từ 2014 đến nay, nên chúng tôi không chỉ cung cấp sản phẩm chính hãng mà còn kiêm luôn dịch vụ sửa chữa – bảo hành ngay tại Việt Nam nên quý khách hàng an tâm sử dụng dài lâu.

Thông tin chi tiết, tham chiếu tại đây

Product added date: 2020-04-10 14:37:54

Product modified date: 2024-02-21 16:52:36

Product export as MS Document by WooCommerce PDF & Print plugin.